附：采购清单及参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线安全检查设备 | X射线安全检查设备（核心产品） 一、基本技术要求规格： 1、通道尺寸：800（宽）×650（高）mm（±5%）。 2、传送带速度：0.22米/秒。 3、最大负载能力：200千克。 4、报警功能：当辐射剂量率仪超过设定阈值时，可发出报警信息。 5、分屏显示功能：可在一台显示器上以上下分屏方式显示同一被测物的彩色和黑白图像。（提供公安部或所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 6、联网功能：可通过远程客户端启动或停止样机，可将成后图片传输至客户端（提供公安部或所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 二、 图像处理系统 1、线分辨力，至少应能分辨40AWG（0.0787毫米）金属丝。 2、穿透力：≥43毫米钢板。（提供公安部或所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、空间分辨力，垂直、水平小于或等于1.0毫米。 4、穿透分辨力：至少应能分辨0.127毫米金属丝。 5、图像处理功能：彩色图像显示、边缘增强、超级图像增强、高穿透显示、低穿透显示、放大镜、增亮/减暗、图像回拉/前拉、图像复原、图像存储。 三、辐射安全 1、环境泄露剂量率（距离设备外壳5厘米处）：小于等于0.09µGy/h。（提供公安部或所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、紧急停止开关，在设备出入口和操作键盘上应分别设有紧急停止开关；发生紧急情况时，按下任意一个紧急停止开关应能够立即切断X射线发射装置和运动部件，同时在软件界面上显示提示信息。 3、单次泄露剂量小于等于0.88µGy。（提供公安部或所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 四、使用环境 1、泄漏电流检验：≤0.09mA。（提供公安部下属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、工作温度／湿度：0℃~45℃／20%~95%。 (不冷凝) 3、储存温度／湿度：-20℃~60℃／20%~95%。 (不冷凝) 4、工作电压：220VAC(±10%) 50±3HZ。 5、功率损耗：1KW。 6、噪声级：≤54dB（A）。（提供公安部或所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） |