附件一

泸州市财达科工贸实业开发公司洗衣机项目清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔智能洗衣机 | SXB60-69UB | 1、洗涤容量：6KG 2、净重/毛重：26/28.5KG 3、机身颜色：月光亮 4、产品尺寸：500*520*902(宽*深*高） 5、输出电压/频率：220V/50HZ 6、耗水量：90升/工作周期 7、耗电量：00.78/千瓦时工作周期 | 36 | 台 |
| 2 | 人脸计费终端 | YF111WW1X_t4 | 1. 采用安卓8.1及以上系统； 2. 应用处理器：Cortex-A53处理器，不低于2.0GHz主频； 3. 内存：≥2GB LPDDR3 RAM； 4. 内部存储：≥16 GB EMMC Flash； 5. 消费验证模式：人脸+刷卡，采用人脸识别活体检测功能，且能够防止多人脸误刷； 6. 人脸识别距离不低于30cm，人脸验证准确率：大于99.9%； 7. 人脸特征容量：不小于10000条； 8. 主键盘：采用可分离、可延长式键盘； 9. 按键：共19个，0-9、设置、加、减、确定、取消、上、下、菜单、点（.）； 10. 显示屏：主屏不低于8寸触摸屏，副屏不低于4.3寸； 11. 主屏分辨率：全高清1280×800； 12. 读卡频率：13.56MHz； 13. 支持卡类型：支持满足 ISO14443 协议 Mifare One 卡； 14. 读卡距离：0-2.5cm； 15. 读卡时间：Tmax <100ms； 16. 网络连接方式支持有线和无线（WiFi）连接模式； 17. 设备支持待机屏保功能； 18. 15、支持中文语音提示功能； 19. 16、工作温度：-20℃-50℃，分别通过GB/T 2423.1-2008低温环境试验和GB/T 2423.2-2008高温环境试验； 20. 工作湿度：5%-95%，无冷凝。 | 12 | 台 |
| 3 | 继电器控制模块 | KBS1108 | 1、工作电压：DC12V 2、工作温度：-40 3、通讯接口：RS485 4、产品净重：240G 5、模块尺寸：145/95/40mm 6、安装尺寸：135/70mm | 12 | 台 |